犍为县人民医院胎儿监护仪技术参数及商务要求

一、项目清单（总限价8万元）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 （万元） | 预算总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胎儿监护仪 | 台 | 4 | 2 | 8 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 8 |  |

- 技术参数要求：

### 胎儿监护仪主要技术参数

### 配置要求：

| 序号 | 配置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 胎心探头 | 1 | 个 |
| 3 | 宫缩压力探头 | 1 | 个 |
| 4 | 打标器 | 1 | 个 |
| 5 | 绑带 | 2 | 根 |
| 6 | 耦合剂 | 1 | 瓶 |
| 7 | 打印纸 | 1 | 盒 |
| 8 | 内置宽行打印机 | 1 | 台 |

### 技术要求：

### 1．监护参数：胎心率（FHR)，宫缩压力 (TOCO)，胎动（FM):

### 2．*采用多晶片1MHz 超声胎心探头，超声波束声强：Iob≤1 mw/cm2，胎心率范围：30~240bpm 分辨率：1bpm，精度：士2bpm：

### 3.无凸点设计的宮缩探头，0-100 相对单位，分辦率1，非线性误差≤土10%，归零方式：自动/手动：

### 4.*探头防水等级≥IPX8；

### 5.探头可在水下≥ 1m 的位置工作24小时，支持水中分娩。

### 6.宫缩压探头采用防水透气设计，不受水压和温度变化影响，确保 TOCO 测量的精准性。

### 7.胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图;

### 8.采用高清 TFT 液晶屏≥5英寸，≥90° 角度内任意翻转：

### 9．多种监护界面，显示胎儿监护曲线及数宇，支持大字体显示；

### 10. 监护曲线显示支持30~240 （美标）和50~210（国际）两种标准；

### 11. 一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头;

### 12. 隐藏式提手，方便移动;

### 13. 内置式 152mm（或 150mm）宽行打印，符合国际标谁，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

### 14. 打印机走纸速度 1、2、3cm/min 可调，支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能，定时时长范国：10-90min;

### 15. 胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

### 16. 具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线;

### （注:*参数需提供证明材料如厂家彩页或国家认可机构的检测报告）

三、商务要求：

### 1、交货期及地点：

### 1.1 交货期：合同签订后7日内

### 1.2 交货（验收）地点: 犍为县人民医院

### 2、质保及售后服务

### 2.1质保期：≥1年

### 2.2售后服务：质保期内，2小时内响应，做出维修方案时间：≤4小时，维修工程师24小时内到达现场处理，费用由乙方承担。

### 3、安装调试及验收：

### 3.1供应商负责设备安装、调试、培训。

### 3.2货物到达安装现场后，供应商接到买方通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证买方正常使用。

### 3.3成交（中标）供应商应提供全套技术资料、操作手册、维修手册，原厂保修卡，提供专用安装、维修工具和日常维修工具。

### 3.4供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对买方维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，供应商应对买方操作人员进行现场培训，直至买方的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

### 3.5验收：由采购人组织，中标人配合进行。

### 3.6验收标准：应严格按照政府采购法律法规及财政部发布的《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求和谈判文件规定的要求及合同约定的标准进行验收。

- 是否专门面向中小企业：否