犍为县人民医院药剂科等基础设备设施询价采购项目技术参数及商务要求（实质性要求）

包1

一、采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 （万元） | 预算总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动多通道荧光定量分析仪 | 套 | 1 |  | 4 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 4 |  |

- 技术参数要求：

| 技术参数要求 |
| --- |
| 主要配置或模块名称 | 具体性能与参数要求 |
| 1、检测方法 | 利用特定荧光探针捕获基因序列，只有和测序探针完全匹配的 SNP 位点可以通过连接酶连接，连接后可使对应的荧光信号发生改变，仪器自动捕获到该荧光信号的改变，根据连接探针的已知序列，可获得相应位点的碱基类型，从而对 SNP 相关位点基因型进行判定。 |
| 2、检测用途 | 体外定性检测EDTA抗凝静脉全血样本的用药基因配套试剂检测 |
| 3、标本类型 | EDTA抗凝静脉全血样本 |
| 4、质量控制 | 试剂体系自带内存系统操作软件智能分析提示检测结果合格与否；并具备阴阳性指控品参考； |
| 5、精密度 | 温度准确性≤0.1℃，检测重复性，CT≤1.5%； |
| “▲”6、操作控制 | ≥4种荧光通道，可检测多个靶标，并采用高亮免维护LED光源；7.0寸全彩触摸屏操控或PC端软件控制 可脱离电脑触屏操作，也可通过PC端软件远程操控多台设备；具体断电保护功能，通电后自动继续运行实验，运行噪音≤65dB |
| 7、.结果分析 | 实验程序模块化，一键运行实验，软件自动判读结果；配合相应试剂，40min即完成检测，出具报告； |
| 8、阴阳符合率 | 阴性和阳性均为100%符合 |
| 9、检测通量 | 48孔 |
| 10、适用染料/探针 | FAM/SYBR Greenl, VIC/HEX/TET/Texas Red,Cy5 |
| 11.激发波长 | 通道1: 470-490nm 通道2：500-540 nm 通道3: 560-580 nm 通道4: 620-670 nm |
| “▲”12.检测波长 | 通道1: 510-540nm 通道2：560-580 nm 通道3: 610-630nm 通道4: 660-680nm |
| 13、激发光源 | 高亮免维护LED |
| 14、资质要求 | 仪器获二类医疗器械注册证书，试剂获一类医疗器械注册证书 |
| 15、检测限 | 最低可测出 g-DNA 含量大于 1ng/ul 的标本 |
| 16、抗干扰能力 | 500mg/ml 的游离血红蛋白、6mM 甘油三酯、170μ M IgG、300μ M 胆红素对结果也无明显影响；对于人类其他基因，以及常见引起传染病的病毒细菌等无交叉反应； |
| 设备配置清单 | 数量 |
| 仪器主机 | 1台 |
| 电脑及操作系统 | 1套 |
| 打印机 | 1台 |
| 电源线/网线 | 各1条 |
| USB堵头 | 1个 |
| 具有冷藏及冷冻功能冰箱 | 1台 |

三、商务要求：

1、交货期及地点：

1.1 交货期：合同签订后30日内

1.2 交货（验收）地点: 犍为县人民医院

2、质保及售后服务

2.1质保期：≥1年

2.2售后服务：质保期内，2小时内响应，做出维修方案时间：≤4小时，维修工程师24小时内到达现场处理，费用由乙方承担。

3、安装调试及验收：

3.1供应商负责设备安装、调试、培训。

3.2货物到达安装现场后，供应商接到买方通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证买方正常使用。

3.3成交（中标）供应商应提供全套技术资料、操作手册、维修手册，原厂保修卡，提供专用安装、维修工具和日常维修工具。

3.4供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对买方维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，供应商应对买方操作人员进行现场培训，直至买方的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

3.5验收：由采购人组织，中标人配合进行。

3.6验收标准：应严格按照政府采购法律法规及财政部发布的《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求和谈判文件规定的要求及合同约定的标准进行验收。

四、是否专门面向中小企业：否

包2

一、采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 （万元） | 预算总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速涡轮手机 | 把 | 20 |  | 1.7 | 牙科 |
| 合计 |  |  |  |  | 1.7 |  |

二、技术参数要求：

1、感控标准：100%零回吸

2、最大扭力：≥20W

3、径向跳动：<0.03㎜

4、工作噪音：<60dB

5、手机结构：开放式机芯   4孔接口

6、机头材质：不锈钢一体机头

7、机头尺寸：直径11.2mm*高13.5mm

8、冷却方式：3点出水

9、换针方式：按压式

10、工作转速：34--37万转/分钟

11、工作水压：0.2--0.23Mpa

12、工作气压：0.23--0.25Mpa

13、ISO1797-1∮1.6外科手术用车针

14、质保时间：12个月

15、消毒方式：可承受135℃高温高压灭菌

16、通用接口满足医院现有治疗椅使用

三、商务要求：

1、交货期及地点：

1.1 交货期：合同签订后30日内

1.2 交货（验收）地点: 犍为县人民医院

2、质保及售后服务

2.1质保期：≥1年

2.2售后服务：质保期内，2小时内响应，做出维修方案时间：≤4小时，维修工程师24小时内到达现场处理，费用由乙方承担。

3、安装调试及验收：

3.1供应商负责设备安装、调试、培训。

3.2货物到达安装现场后，供应商接到买方通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证买方正常使用。

3.3成交（中标）供应商应提供全套技术资料、操作手册、维修手册，原厂保修卡，提供专用安装、维修工具和日常维修工具。

3.4供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对买方维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，供应商应对买方操作人员进行现场培训，直至买方的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

3.5验收：由采购人组织，中标人配合进行。

3.6验收标准：应严格按照政府采购法律法规及财政部发布的《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求和谈判文件规定的要求及合同约定的标准进行验收。

四、是否专门面向中小企业：否

包3

一、采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 （万元） | 预算总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础护理教学模具 | 具 | 2 |  | 1.3 |  |
| 2 | 静脉注射手臂模型 | 具 | 2 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 1.3 |  |

二、技术参数要求：

基础护理教学模具

1.、模型为成年男性，高分子环保材料制成，肤质仿真度高，解剖标志明显，可触及两乳头及剑突。
2、关节灵活，可实现多种体位：去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等10余种
3、床上擦浴及更衣，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法，轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法
4、.瞳孔示教：一侧散大，一侧正常。
5、鼻饲：托起头部使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液
6、洗胃术：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃，胃容量为500ml
7、导尿：男女互换生殖器，男性抬起阴茎与腹壁成60°角，导尿管顺利插入；操作成功后可导出模拟尿液
8、灌肠： 可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠方式。
9、造瘘口护理：可进行造瘘口清洗
1、口腔护理: 有活动义齿  
11、气管切开术后护理
12、肌内注射：上臂、臀部和股外侧均有肌内注射块，可注入真实液体，注射模块均可更换
13、右手均有手背静脉网，头静脉、贵要静脉，可进行静脉输液、采血等操作
14、其他护理操作：吸氧、雾化吸入疗法、冷热疗法护理、外阴擦洗、外阴湿热敷、尿道冲               洗、耳道冲洗及褥疮等多项护理操作。

静脉注射手臂模型

1、模型为成人左手臂，由8条模拟血管构成完整的手臂静脉系统，包括头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉、副头静脉、手背静脉网等
2、静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血，并可进行输液等练习
3、肌内注射：三角肌部位
4、皮下注射：三角肌下缘部位
5、可反复进行练习

三、商务要求：

1、交货期及地点：

1.1 交货期：合同签订后30日内

1.2 交货（验收）地点: 犍为县人民医院

2、质保及售后服务

2.1质保期：≥1年

2.2售后服务：质保期内，2小时内响应，做出维修方案时间：≤4小时，维修工程师24小时内到达现场处理，费用由乙方承担。

3、安装调试及验收：

3.1供应商负责设备安装、调试、培训。

3.2货物到达安装现场后，供应商接到买方通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证买方正常使用。

3.3成交（中标）供应商应提供全套技术资料、操作手册、维修手册，原厂保修卡，提供专用安装、维修工具和日常维修工具。

3.4供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对买方维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，供应商应对买方操作人员进行现场培训，直至买方的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

3.5验收：由采购人组织，中标人配合进行。

3.6验收标准：应严格按照政府采购法律法规及财政部发布的《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求和谈判文件规定的要求及合同约定的标准进行验收。

四、是否专门面向中小企业：否